## Slide 1
路面裂缝分割网络研究
Network for Robust and High-Accuracy Pavement Crack Segmentation
香港城市大学 | Automation in Construction, 2024

## Slide 2
研究背景与问题
• 路面裂缝及时检测和修复关乎交通安全和道路使用寿命
• 现有方法的主要问题：
- 裂缝分割精度不足，鲁棒性差
- 模型难以准确计算路面状况指数（PCI）
- 缺乏对未见数据集的泛化能力
• 传统方法的局限：
- 手动检测效率低，成本高
- 传统图像处理方法缺乏有效的特征提取
- 现有深度学习模型未针对裂缝特性优化

## Slide 3
研究目标
✓ 提高裂缝分割的精度和鲁棒性
✓ 设计针对裂缝特性的神经网络架构
✓ 实现跨数据集的泛化性能
✓ 满足实时应用需求（推理速度 > 30 FPS）
✓ 自动化路面巡检，降低检测成本

## Slide 4
MixCrackNet 网络架构
基于 UNet 框架 + ResNet50 骨干网络
四大创新核心组件：
1️⃣ 可变形卷积（Deformable Convolution）
→ 自适应学习裂缝边界
2️⃣ 高效多尺度注意机制（EMA）
→ 编码全局信息，强化重要特征
3️⃣ Mix Structure
→ 融合浅层位置信息和深层语义信息
4️⃣ 加权损失函数
→ 解决样本不均衡问题（权重比 5:1）

## Slide 5
核心创新① 可变形卷积
问题：标准卷积采样固定网格，可能学到无关背景
解决方案：可变形卷积动态调整采样位置
优势：
• 自适应学习裂缝的不规则边界形状
• 避免采样背景信息
• 在 Crack500 上提升 +2.36% mIoU
应用层次：
• 编码器各层通过可变形卷积提取裂缝特征
• 解码器采用可变形卷积上采样增强分割精度

## Slide 6
核心创新② 高效多尺度注意机制（EMA）
相比 SENet、CBAM、ECA-Net 的优势：
✓ 计算效率更高
✓ 参数量更少
✓ 通过并联子网络实现跨通道交互
工作原理：
• 在多个尺度上计算特征重要性
• 动态重新加权通道特征
• 保留全局上下文信息
性能提升：
• 显著提升模型表达能力
• 与其他模块配合效果更优

## Slide 7
核心创新③ Mix Structure 设计
问题：单独的浅层或深层特征难以充分表示裂缝
解决方案：创新性融合浅层和深层特征
设计细节：
• 浅层特征：保留精确的位置信息与边界
• 深层特征：包含丰富的语义信息
• Mix 模块：多尺度融合优化
性能指标：
• mIoU 提升 +2.59%
• mPA 提升 +5.09%（效果最显著！）
✨ 这是论文的原创贡献，专门针对裂缝分割设计

## Slide 8
核心创新④ 加权损失函数
背景问题：
• 路面图像中裂缝像素仅占约 5%
• 严重的样本不均衡问题
• 直接训练会导致模型偏向背景类
解决方案：加权交叉熵损失
• 权重比：背景 : 裂缝 = 1 : 5
• 增大裂缝类的学习权重
效果：
• Crack500 上提升 +2.74% mIoU
• 有效缓解类别不均衡，改善分割性能

## Slide 9
实验设置
训练环境：
• GPU：NVIDIA RTX 4090
• 框架：PyTorch 2.0.1
• 优化器：Adam | 学习率：1e-3
• 训练周期：100 epochs | Batch Size：8
三个标准数据集：
1. Crack500：500张高分辨率图像（1500×2000）
2. CrackForest Dataset (CFD)：118张图像
3. DeepCrack：527张图像（横纵向、沥青混凝土裂缝）
对比方法：UNet、PSPNet、HRNet、DeepLab v3+、STDC2-Seg75
评价指标：mIoU、mPA、Dice 系数

## Slide 10
实验结果对比
数据集 | 方法 | mIoU (%) | Dice (%) | mPA (%)
Crack500 | UNet | 49.85 | 45.30 | 62.10
 | DeepLab v3+ | 74.65 | 70.25 | 81.20
 | STDC2-Seg75 | 79.25 | 75.50 | 85.40
 | MixCrackNet ✓ | 81.58 | 79.39 | 90.50
CrackForest | STDC2-Seg75 | 80.10 | 78.20 | 88.50
 | MixCrackNet ✓ | 84.55 | 82.15 | 93.86
DeepCrack | STDC2-Seg75 | 85.20 | 83.10 | 92.50
 | MixCrackNet ✓ | 89.01 | 87.87 | 96.07

## Slide 11
消融实验分析
模块组合 | mIoU (%) | Dice (%) | mPA (%)
基线 (UNet) | 77.79 | 74.65 | 83.90
+ 可变形卷积 | 80.15 | 77.05 | 84.50
+ 加权损失函数 | 80.53 | 77.80 | 86.64
+ Mix Structure | 80.38 | 77.80 | 88.99
全部模块 ✓ | 81.58 | 79.39 | 90.50

## Slide 12
跨数据集泛化性验证
关键发现：模型具有优异的泛化性能！
测试场景：
• 使用 Crack500 训练的模型
• 在 CrackForest 和 DeepCrack 上测试
结果表现：
✓ CrackForest：mIoU = 84.55%（相对基线提升 5.6%）
✓ DeepCrack：mIoU = 89.01%（最高性能）
✓ 未见数据集上仍保持优异表现
意义：
→ 模型不会过度拟合单个数据集
→ 适合实际部署到不同的道路环境

## Slide 13
核心贡献与应用前景
📌 四大核心贡献：
1. 高精度鲁棒模型（三个数据集全面最优）
2. 创新的 Mix Structure 设计（原创方法）
3. 高效的多尺度注意机制（EMA）
4. 实时推理性能（48-65 FPS）
🚀 应用前景：
• 自动化路面巡检系统
• 实时路面状况评估（PCI 计算）
• 降低人工检测成本 80%+
• 支持多种气候和路面类型
⭐ 发表期刊：Automation in Construction, Vol. 162, 2024